## Slide 1
LA SÉCURITÉ EN LABORATOIRE ET L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
LABORATOIRE D'INNOVATION "NOURRIR L'AVENIR" POUR LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE
Matériel supplémentaire pour le manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs
Préparé par Richard Fethiere, Université de Floride

## Slide 2
Contexte
Stock de fournitures et de réactifs
Acquisition de matériel
Entretien des équipements
Manuel de l'équipement
Activités

## Slide 3
INVENTAIRE DES FOURNITURES ET DES RÉACTIFS
S'assurer qu'il y a suffisamment de réactifs et de fournitures pour traiter les échantillons soumis.
Le nombre d'échantillons soumis dictera le nombre de réactifs et de fournitures à stocker.
Connaître les fournitures disponibles pour traiter les échantillons soumis
Il doit permettre au laboratoire de
UN INVENTAIRE DES FOURNITURES ET DES RÉACTIFS DOIT TOUJOURS ÊTRE TENU

## Slide 4
    Important car il permet de savoir quels produits chimiques dangereux sont conservés dans le laboratoire et à quel endroit.
    Permet de s'assurer que les fiches de données de sécurité (FDS) de chaque produit chimique sont disponibles.
    FDS => Fournit des informations sur les caractéristiques du produit chimique et les dangers potentiels qu'il représente pour les utilisateurs.
Inventaire chimique

## Slide 5
    Fournit des informations sur la manière de traiter une exposition potentielle à des produits chimiques dangereux, le cas échéant.
    Permet de savoir quelles fournitures stocker dans le laboratoire pour répondre à une situation d'urgence causée par des produits chimiques dangereux.
    aide à déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) que le personnel doit utiliser
Fiches de données de sécurité

## Slide 6
    aide à déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) que le personnel doit utiliser, par exemple les blouses de laboratoire, les gants et les lunettes de protection
    Permet de déterminer si l'utilisation d'une hotte est nécessaire pour protéger les chercheurs qui utilisent les installations de laboratoire.
Fiches de données de sécurité (2)

## Slide 7
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Quel matériel acheter ?
Des options spéciales sont-elles nécessaires ? (UV)
Existe-t-il une garantie ? De quelle durée ?
Pourquoi ?
Quel est le contenu de l'équipement ?
L'entreprise assure-t-elle la maintenance ?
Avez-vous les coordonnées de l'entreprise ?
Il est nécessaire de conserver une liste des fournisseurs actuels car les entreprises quittent et reviennent, ou des circonstances telles que la période du coronavirus créent de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits : https://www.thomasnet.com/articles/top-suppliers/medical-testing-kits-suppliers/

## Slide 8
  Indispensable au bon fonctionnement du laboratoire !
    Travail efficace = équipement qui fonctionne
    Vous devez être familier avec l'équipement
Entretien des équipements

## Slide 9
    Doit être lu attentivement avant l'installation et l'utilisation de l'équipement
    Doit toujours être disponible au laboratoire
MANUEL DE L'ÉQUIPEMENT

## Slide 10
    Essayez d'avoir plus d'une (1) personne pour assister à la réunion.
    En cas de départ d'un employé, il devrait y avoir des personnes familiarisées avec l'équipement
    Idéalement :
      Directeur de laboratoire
      Responsable de laboratoire
      Technicien de laboratoire
      Au moins un étudiant
Formation à l'utilisation des équipements

## Slide 11
    Description de l'équipement :
      Modèle et numéro de série
      Nom de chaque pièce et leur utilisation
    Cycles de maintenance prévus :
      Quel type d'entretien l'équipement nécessite-t-il ?
      À quelle fréquence ?
Que faut-il rechercher dans un manuel ?

## Slide 12
  Entretien préventif :
    Quelle est la fréquence de remplacement d'un composant donné ?
    Y a-t-il des filtres qui nécessitent une surveillance constante ?
    Des tubes doivent-ils être remplacés ?
    Des ampoules doivent-elles être changées ?
  Dépannage
    Lisez attentivement afin d'être préparé aux défaillances courantes potentielles et aux solutions à ces défaillances.
Maintenance préventive et dépannage

## Slide 13
    Lisez attentivement afin d'être préparé aux défaillances courantes potentielles et aux solutions à ces défaillances.
section dépannage

## Slide 14
  Toutes les parties de l'équipement :
    Si vous avez besoin d'une pièce de rechange, vous devez connaître le modèle exact pour la commander
  Outils nécessaires :
    Avez-vous besoin d'outils spéciaux pour effectuer les tâches d'entretien courantes ?
équipements et outils

## Slide 15
ACTIVITÉ :
BOÎTE À OUTILS DE LABORATOIRE

## Slide 16
    Vous devez disposer d'éléments de base tels que
      Tournevis
      Ruban adhésif électrique
      Clés
      Petite scie
      Lampe de poche
      Autres recommandations dans les manuels
chaque laboratoire a besoin d'une petite BOÎTE À OUTILS

## Slide 17
Consulter le Manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs https://livestocklab.ifas.ufl.edu/resources/glp/ Lien direct vers le manuel en PDF : https://livestocklab.ifas.ufl.edu/media/livestocklabifasufledu/pdf-/MANUAL-Fethiere_UF_Good-lab-management-practices_2022.pdf